## Slide 1: ESTUDO DE PARÂMETROS PARA OTIMIZAÇÃO DAS ETAPAS DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO DOS TAMBORES DE COQUE
Desenvolvimento do modelo
Diego Telles
Leonardo Caliman
Mês de 2018

## Slide 2: Motivação
Etapa de resfriamento impacta tempo do ciclo dos reatores
Pedido frequente da comunidade para revisão das curvas de resfriamento
Necessidade de revisão do parâmetro de velocidade máxima de enchimento do reator com água líquida
Necessidade de um estudo mais apurado da tensão desenvolvida na região da solda tripla
Modelo atual baseado num balanço de energia entre o coque e fluido sem considerar os mecanismos de troca de calor

## Slide 3: Objetivo
Propor um modelo e estudar parâmetros para melhoria das etapas de resfriamento e aquecimento dos tambores de coque com foco na otimização das curvas de resfriamento, considerando seus impactos na vida útil remanescente dos tambores.

## Slide 4: Observações do fenômeno
Sistema trifásico (sólido-líquido-vapor) com escoamento em meio poroso e mudança de fase do líquido para o vapor.
Processo intrinsecamente transiente

## Slide 5: Premissas
O coque se comporta como um leito de esferas *
Escoamento com perfil de velocidades aproximadamente uniforme, logo não há variação de temperatura do fluido nem do coque na direção radial do leito;
Temperatura homogênea na superfície e no interior do coque para um mesmo elemento de volume (elas podem ser diferentes entre si, mas são iguais em qualquer posição do elemento de volume);
Temperatura constante na superfície e no interior do coque para um dado intervalo de tempo (a temperatura no sólido não varia num dado intervalo de tempo, o calor trocado com o fluido reduz a temperatura do sólido no próximo intervalo de tempo);
Três mecanismos de troca de calor entre a superfície do coque e a fase fluida foram considerados, sendo eles a ebulição, a convecção forçada e a convecção livre. Não foi possível desprezar nenhuma forma de convecção devido à baixa velocidade de escoamento em diversas etapas;
Temperatura não homogênea entre a superfície e o interior do coque. Desta forma, a condução na partícula de coque é considerada;

## Slide 6: Condições de contorno
O coque (interior e superfície) e o fluido que preenche o leito (vapor d’água) encontram-se numa temperatura conhecida no tempo zero (𝑖=0)
A temperatura e vazão do fluido injetado no leito são conhecidas, ou seja, na posição zero (𝑗=0)

## Slide 7: A purga
Propriedades da água (ρ, μ, σ, cp, k, β, Tsat, ΔHvap, H, Pr)
Cálculo em elementos finitos.
Discretização no tempo e no espaço
Sem acúmulo massa
Notes: 𝛽 o coeficiente de expansão térmica [1/𝐾]

## Slide 8: A purga
Balanço de energia para cálculo da Temperatura do fluido na saída

## Slide 9: A purga
Balanço de energia
Única variável

## Slide 10: A purga
Estimativa inicial
Calcula , ,
Calcula
Newton-Raphson
e convergido
sim
não

## Slide 11: Retirando o calor do coque
Modelo de condução transiente em esferas
Calcula raiz por Newton-Raphson
2
n
...
(n-1)
Notes: Alpha = difusividade térmica :
A difusividade térmica indica como o calor se difunde através de um material. Isto depende, por um lado, da condutividade ( k {\displaystyle k} k) ou da velocidade de condução da energia térmica no interior do material e, por outro lado, do calor específico volumétrico ou da quantidade de energia térmica necessária para aumentar a temperatura de determinado volume do material.

## Slide 12: Retirando o calor do coque
Modelo de condução transiente em esferas
Converge quando
para de modificar

## Slide 13: Retirando o calor do coque
Energia retirada do coque
Newton-Raphson

## Slide 14: Retirando o calor do coque
Estima
Calcula
Newton-Raphson
convergido
sim
não
convergido
Calcula , , ,
Calcula
Calcula
convergido
não
sim
Calcula
Avança
Estimativa inicial
Calcula
Newton-Raphson
não
convergido
sim

## Slide 15: Convecção combinada
Três mecanismos de troca de calor entre a superfície do coque e a fase fluida foram considerados, sendo eles a ebulição, a convecção forçada e a convecção livre. Não foi possível desprezar nenhuma forma de convecção devido à baixa velocidade de escoamento em diversas etapas;
Para esferas
Este é um potencial parâmetro de ajuste da combinação dos coeficientes que ainda não foi explorado.

## Slide 16: Convecção Livre (natural)
Convecção livre em torno de uma esfera
Propriedades do fluido calculadas na do temperatura do filme
Parâmetro de ajuste do modelo
Notes: Onde 𝑔 é aceleração da gravidade [𝑚/𝑠²], 𝐷𝑝 o diâmetro da partícula de coque [𝑚], 𝛼 é a difusividade térmica do fluido (𝑘(𝜌 𝐶𝑝)⁄) [𝑚2/𝑠], 𝜈 é a viscosidade cinemática (𝜇𝜌⁄) [𝑚2/𝑠], 𝑃𝑟 número de Prandtl (𝜇 𝐶𝑝𝑘⁄), 𝑁𝑢 o número de Nusselt (ℎ𝑁 𝐿/𝑘) e 𝛽 o coeficiente de expansão térmica [1/𝐾]. Nusselt é calculado com o k do fluido

## Slide 17: Convecção forçada
Convecção forçada em meio poroso para líquido e gás
Propriedades do fluido calculadas na do temperatura do filme
Parâmetro de ajuste do modelo
Tortuosidade
*
Notes: Onde o 𝜀 é a porosidade do leito, 𝐷𝑝 é o diâmetro da partícula [𝑚], 𝜇 a viscosidade do fluído [𝑃𝑎 𝑠], 𝐶𝑝𝑓 capacidade calorífica do fluído [𝑘𝐽/(𝑘𝑔 𝐾)], 𝑘𝑓 é a condutividade térmica do fluido [𝑘𝑊/(𝑚 𝐾)], ℎ𝐹 o coeficiente de transferência de calor por convecção forçada em meio poroso [𝑘𝑊/(𝑚2 𝐾)], 𝐺𝑜 o fluxo de massa superficial [𝑘𝑔/(𝑠 𝑚2)], sendo este a vazão mássica dividida pela área da seção transversal e 𝜓 é o fator de forma das partículas, também conhecido por tortuosidade do leito, e tem valor de 1 para esferas e um valor de ajuste de 0,92 para partículas cilíndricas. Esta é uma importante variável de ajuste para o modelo.

## Slide 18: O resfriamento
Possível acumulo de massa (formação do nível) e mudança de fase no elemento de volume.
Três situações possíveis:
Elemento não recebeu água líquida
Interface no elemento de volume
Elemento completamente submerso
Sem acúmulo, sem mudança de fase. Situação igual a da purga
Sem acúmulo, possível mudança de fase
Com acúmulo e possível mudança de fase

## Slide 19: A ebulição
Mudança de fase do fluido por transferência de calor a partir de uma superfície.
Envolve movimento do fluido, portanto este mecanismo de troca de calor é classificado como convecção.

## Slide 20: A ebulição
QUANTO AS CORRELAÇÕES
Convecção livre /
  Mesmo da convecção anterior
Nucleada /
  Correlações de dependem fortemente da iteração fluido superfície, da densidade de sítios de nucleação, da rugosidade da superfície e do regime de fluxo. Existe correlação viável para
Transição /
  Não encontrado correlações
Película /
  Correlação independe da superfície devido a formação de uma camada estável de vapor

## Slide 21: A ebulição
Correlação para
Correlação de convecção mista
Correlação de ebulição película

## Slide 22: A ebulição
Correlação para ebulição em película
Correção que “leva em conta a energia sensível necessária para manter as temperaturas no interior da camada de vapor acima da temperatura de saturação.”
Parte da troca é por convecção
Parte da troca é por radiação
Coeficiente total de transferência:
Newton-Raphson
Propriedades do vapor calculadas na do temperatura do filme
Parâmetro de ajuste do modelo
Emissividade
Cte Stefan-Boltzmann

## Slide 23: O resfriamento
Elemento completamente submerso
  Sem acúmulo, possível mudança de fase
sim
não
calcula , até
não
sim
Calcula ,
Calcula
Calcula vazões de saída e ,
Calcula
Calcula
Calcula , e como na purga
sem ebulição

## Slide 24: O resfriamento
sim
Interface no elemento
  Com acúmulo, possível mudança de fase
Calcula incremento de nível e
Calcula , e como na purga
Calcula vazões, , , e
Calcula incremento de nível
ultrapassa elemento
não
sim
não
Calcula
Calcula

## Slide 25: Os parâmetros e os primeiros resultados

## Slide 26: Distribuição de interface
...
...
Parâmetro de ajuste do modelo
Comprimento da “espuma”
/

## Slide 27: Os parâmetros e os primeiros resultados
0,75

## Slide 28: Próximos passos
Validar o modelo com mais dados experimentais
Avaliar a variação de comportamento do perfil de temperatura na solda
Estudar a influência dos parâmetros do comportamento do modelo
Estudo de otimização dos parâmetros
Acoplamento do modelo ao estudo de tensões no reator
Ajustar as curvas de resfriamento

## Slide 29: Obrigado!
Diego Telles – U3YP
Leonardo Caliman – CDW7

## Slide 30
Elementos submersos
Elemento que contém a interface
Elementos que compõem a interface distribuída
Elementos que ainda não receberam água líquida

## Slide 31
Elementos submersos
Elemento que contém a interface
Elementos que compõem a interface distribuída
Elementos que ainda não receberam água líquida
...
...